显微镜
生物显微镜：由光学系统、机械系统和光源照明系统三部分组成。光学系统主要有目镜、物镜和聚光镜。机械系统主要有支架、物镜转换器、载物台、粗调微调旋钮，以及位于底座的电光源照明系统组成。

体视显微镜 ：又可称为立体显微镜或解剖显微镜，标本观察时具有正象立体感。

倒置显微镜：倒置显微镜组成和普通显微镜一样，只不过物镜与照明系统颠倒，前者在载物台之下，后者在载物台之上。用途：特别适用于放置在培养皿或玻璃瓶中的样品观察。

徕卡（Leica）荧光生物显微镜  （DM4500型）

主要配置：

目镜：10X宽视野目镜

物镜：5X、10X、20X、40X、100X，其中油镜观察使用100X镜头。

奥林巴斯（OLYMPUS）多功能显微镜 （BX51型）
主要配置：
目镜：10X宽视野目镜
物镜：10X、20X、40X、100X，其中油镜观察使用100X镜头。

汞灯：接通电源后汞灯需要10-15分钟的预热，因此，使用时要提前通电，使用过程中不要随意开关汞灯电源。关掉电源后必须等待15-20分钟，至汞灯完全冷却后才可再次接通电源。汞灯的使用寿命一般为200或300小时，使用寿命与开关次数成反比，且价格昂贵，应集中使用。关闭电源后，严禁接触汞灯灯室以防灼伤。

注意事项：

显微镜观察完毕，降低载物台高度，把10X物镜旋入视野中心，将电源亮度调到最小，关闭电源开关。擦拭物镜头必须用纯度百分百的试剂：乙醚70﹪+乙醇30﹪把镜头上的油擦干净，

为了电脑使用安全及有足够的存盘空间，显微拍摄完毕，必须及时将照片拷贝到光盘上，文件夹可保留，以便下次使用。严禁使用U盘拷贝照片，以防病毒感染。                                                                            
使用记录：普通仪器要写明使用日期、时间、使用者及导师姓名。贵重仪器请按记录本要求逐一填写清楚，不可打钩。

419实验室使用的二甲苯、乙醇等为易燃易爆、有毒试剂，为保证使用者与他人安全，务必严格遵守“厦门大学危险品管理办法”的有关规定。严禁使用电炉、明火如酒精灯。石蜡修块请在各自的实验室进行。实验完毕，务必将各种试剂、试剂瓶、玻片、石蜡及其它实验用品及时清理带离实验室，并将实验室打扫干净。试剂溅落在地上，应立即擦干净。
使用二甲苯、酒精染色的，应接通通风橱的电源，开启排气扇及时将有害气体排出。